## Slide 1: Conception assistée par ordinateur pour systèmes électronique Altium

## Slide 2: CAO – Électronique Altium
Autres CAD:
Fusion 360
Zuken
Orcad
Xpedition
…
CAD: gratuit
Autodesk Eagle
Kicad EDA: cross platform et open source
CircuitMaker (Altium)
Notes: Altium: Early date : breaking technology in term of GUI, exporter/importer, 3D…
    Buy PCAD was the best move to gain PCB IP
    Auto routing(situs)=fail… against Specctra,
    outil de prog FPGA = fail… against Synplify(Synopsys) + ModelSim (Mentor)
    Plusieurs tentative de gestion de librairies… vault to concord
CircuitMaker
360

## Slide 3: CAO – Électronique Altium
Saisie de Schéma
  Type de design Flat design (net global) vs Hiérarchique
  Vérification d’erreur (compilation)
PCB
  Règle de Design
  PCB Stackup et contour
  Synchronisation avec le schéma
  Placement
  Routing
  Vérification DRC
Librairies
  Gestion des lib
  Création de symbole PCBlib + SCHlib
Fichiers de fabrication
  Gerber, netlist IPC
  masque de pâte et fichier pick-n-place
  BOM
3D
  Step file

## Slide 4: CAO – Électronique Altium

## Slide 5: CAO – Électronique Altium - Préférences
Cliquer sur ‘panel’ en bas à droite, pour sélectionner les panneau que l’on veut, généralement (on ‘dock’) une série à droite et une série à gauche…
de base: Schéma: PCB:

## Slide 6: CAO – Électronique Altium - Préférences
Le contenu de ‘Panel est dynamique’ …
Schéma: PCB:

## Slide 7: CAO – Électronique Altium - Préférences
Exemple :
Panneau droit
Panneau gauche

## Slide 8: CAO – Électronique Altium - Préférences
Préférences : Clicker sur la roue dentelé, en haut à droite:
System – Default Locations
Pour configurer les répertoire par défaut…
Notes: Pages 5 à 14 : préférences

## Slide 9: CAO – Électronique Altium - Préférences
Data Management – Backup
Data Management – Local History
Notes: Backup si vous êtes du style de

## Slide 10: CAO – Électronique Altium - Préférences
Data Management – File-based Libraries
Installer les librairies…

## Slide 11
Schematic – General
  Enable In-Place Editing
  Display Cross-Overs
CAO – Électronique Altium - Préférences

## Slide 12: CAO – Électronique Altium - Préférences
Schematic – Graphical Editing
  Display name of special string…
  Single ‘\’ Negation
  Click Clear Selection
  Protect Locked Objects

## Slide 13: CAO – Électronique Altium - Préférences
Schematic – Defaults
  Pour changer le paramètres par défaut des primitives Schématiques
  Comme par exemple le ‘font’ des noms de NET ou des Designator

## Slide 14: CAO – Électronique Altium - Préférences
PCB Editor – General
  Online DRC
  Protect Locked Objects
  Click clear selection
  Rotation step

## Slide 15: CAO – Électronique Altium – Project PCB
Créer un nouveau Projet
                Project Options

## Slide 16: CAO – Électronique Altium – Project PCB
Options du projet :
Error Reporting:
  Nets with only one pin
  Nets with no driving source
Connection Matrix
  Output pin – IO pin
  Bidir Port – Output port

## Slide 17: CAO – Électronique Altium – Project PCB
Ajouter un nouveau Schéma et un nouveau PCB dans le projet
Ajouter une nouvelle Librairie Schéma et un PCB
Sauvegarder le projet

## Slide 18: CAO – Électronique Altium
Demo
  Indicateur NMEA 2000
    3-digit BCD 7 segments
    Controller 8bit, interface de programmation
    Interface CAN
    Power LDO 12V-5V
Notes: Essayer des trucs avec le projet DST…
Unroute all, autoroute
Convertir en 4 layers
Ajout d’un modèle 3D pour le bouton: extruded
Remplacer le modèle 3D du contrôleur par un modèle Step.

## Slide 19: CAO – Électronique Altium
Demo
  Projet sur Gitlab : https://github.com/currentleak/TGE_projet1
  3D model du bouton poussoir (fichier STEP)
    https://www.te.com/usa-en/product-1825910-6.html?te_bu=Cor&te_type=other&te_campaign=ult_glo_3d-cad&elqCampaignId=26141#pdp-docs-features
Notes: Essayer des trucs avec le projet DST…
Unroute all, autoroute
Convertir en 4 layers
Ajout d’un modèle 3D pour le bouton: extruded
Remplacer le modèle 3D du contrôleur par un modèle Step.
Remplacer le Driver CAN par la version SOIC